ESERCITAZIONE Diodo a giunzione

ESERCIZI DA RISOLVERE CON IL SIMULATORE IC

Esercizio 1

Nel circuito di figura, Vd =0,5V,  Rd=50Ω,   RL=500Ω;  trovare Vo quando :

Esercizio 2

Nel circuito di figura vi è un'onda sinusoidale con escursione da -15 a +15V e periodo 1s;

disegnare la Vo considerando:

Esercizio 3

Disegnare la Vo sapendo che :

ipotizzare per Vi un'onda sinusoidale di escursione da -5V a +5V con periodo 1 sec.

Esercizio 4

Nel circuito risulta:

Trovare la forma d'onda in uscita se in ingresso si ha Vi=6 sin( t) V

Esercizio 5

Disegnare la Vo se Vi è un'onda sinusoidale  con escursione -12 +12V. Considerare:

Esercizio 6

Supponendo Vd=0.7V, si tracci l’andamento di Vout in risposta a V1 che varia da -10V a 10V con andamento sinusoidale.

Le resistenze valgono 1kΩ

Esercizio 7

Disegnare la Vo se Vi è un'onda sinusoidale  con escursione -12 +12V. Considerare:

Esercizio 8

Disegnare la Vo se Vi è un'onda sinusoidale  con escursione -12 +12V. Considerare:

NB: i 4 diodi posti in questa configurazione prendono il nome di “Ponte di Graetz”

# Text boxes

1) Vi=5V
2) Vi=6V
3) Vi=2V

Vd =0,5V
Rd=0;

E=2V
RL=100Ω
Vd =0,5V
Rd=20Ω

E=9V
R=6kΩ
RL=3kΩ.
Vd =0,5V
Rd=0 Ω

Vd =0,5V
Rd=0
E=5V
R=500Ω

R1=1k
R2=1k
RL=1k

Vd =0.6 V

Vd =0,5V
Rd=0
R=100Ω