PROJECT WORK CLASSE V AME
BANCO DA LABORATORIO PER PROVE CON CANALI DI VENTILAZIONE
Obiettivo:
Realizzare un banco di prova per la distribuzione di aria in canali componibili tramite un ventilatore centrifugo stampato in 3D.
Il banco sarà dotato di sensori e sistemi di controllo che permettono di similare il funzionamento di impianti di climatizzazione ad aria.

CIRCUITO SEMPLICE

CIRCUITO COMPLESSO
  DETTAGLIO MOTORE DC 775 12 V E VENTILATORE CENTRIFUGO

DETTAGLIO CURVE, SERRANDE E TAPPI PER I CANALI ARIA DA 40X40 mm

Descrizione progetto:
Il banco (dimensione 1m x 2m) dovrà ospitare un ventilatore centrifugo con giranti intercambiali (per valutare l’efficienza delle palette) in grado di distribuire aria in un sistema di condotti facilmente assemblabili sul banco.
Il ventilatore avrà una bocca di espulsione di 33x33mm e verrà azionato da un motore c.c. 12 volt del tipo 795 (potenza max 180 watt a 6000 rpm) che verrà controllato in PWM tramite un transistor MOSFET.
I canali di aria a sezione quadra (da 40x40mm, 40x20mm e 20x20mm) in alluminio spessore 1mm dovranno essere dotati di bocchette di espulsione (20x20mm) con eventuale possibilità di montare serrande a saracinesca pilotate tramite servomotori (MG90).
Tutto il sistema verrà controllato tramite schede Arduino e nei punti caratteristici del sistema verranno impiegati sensori di temperatura (termistori) e umidità (DHT11-22).
E’ necessario individuare sensori di velocità o di portata dell’aria idonei al sistema a monitorare.
Suddivisione delle attività
1. Disegno di due tipologie di ventilatore (semplice e a chiocciola) e di 3-4 tipologie di girante da testare poi sul banco (efficienza)
2. Disegno dei canali e relative con bocchette (dritti, curve ecc.) e del banco di prova
3. Progetto del meccanismo di comando delle serrande poste nei canali
4. Progetto del sistema di comando e regolazione della portata del ventilatore (arduino + PWM + transistor + motore 795)
5. Programma Arduino per regolare la portata di aria generata del ventilatore (sensori di velocità o di portata alla bocca di uscita)
6. Programma per monitorare la temperatura e l’umidità dell’aria lungo i condotti
7. Programma per gestire le serrande lungo i condotti dell’aria
8. Sinottico (programma con interfaccia grafica) che mostra lo stato dei sensori e attuatori del sistema
9. Costruzione del banco di prova (in laboratorio energia) e verifica funzionamento

Tempi previsti:
Indicativamente sono previste 40-50 ore di attività (principalmente ore asincrone) per ogni studente.
L’attività verrà suddivisa su 3-4 gruppi che si occuperanno, ciascuno, di una parte del progetto.
Le attività 8 e 9 verranno eseguite, possibilmente, in presenza e con interventi diretti dei docenti.
Motore DC RS-775

Product Description
RS-775 300W 12V: motore DC ad alta velocità 18500rpm
Tipo di motore: RS-775- (9010) 10T
Tensione nominale: 12v
Velocità a vuoto: 18500 giri / min
Corrente a vuoto: 2.96A
Avvio corrente: 6.5A (senza carico)
Corrente nominale: 25A
Potenza nominale: 300W
Prodotto qualità: 370 g
Range di tensione: 7,2 v -16,8 v
7.2v: 11100 giri / min
9.6v: 14800 giri / min
10.8 v: 16650 giri / min
14.4v: 22200 giri / min
16.8v: 25900 giri / min

Schema controllo Motore DC RS-775 tramite mosfet

Schema controllo Motore DC RS-775 tramite shield L298N

 VENTILATORE CENTRIFUGO CON CASSA CIRCOLARE

USCITA
INGRESSO
ARIA
GIRANTE

VENTILATORE CON PROFILO A CHIOCCIOLA
GIRANTE

PROFILO A CHIOCCIOLA DELLA CASSA DEL VENTILATORE

Dimensioni in mm

B	33
n	11
P	44
R	33
A	55
Dt	66
Dp	59,95
E	6,80
R1	11
R2	22
R3	33
R4	44
R5	55

Pale positive, pale negative e pale diritte in un ventilatore radiale

In un ventilatore radiale, l’aria (o il fluido) incontra la girante in direzione assiale  e la abbandona in una direzione perpendicolare all’asse.
In questo contesto, le pale assumono un’importanza cruciale, e vengono di stinte in tre categorie:
- pale negative: pale dove il fluido viene elaborato con la parte posteriore (convessa)
- pale positive: pale dove il fluido viene elaborato con la parte anteriore (concava)
- pale diritte: pale dove si elabora il fluido indistintamente con la parte posteriore o anteriore, se non sono previsti rinforzi pala da una o dall’altra parte.
Da un punto di vista prestazione, le pale negative hanno tipicamente un rendimento più elevato, in quanto il loro utilizzo comporta una inferiore potenza assorbita, e quindi un minore consumo di energia. Allo stesso modo, a parità di portata e grandezza, il ventilatore a pale positive offre prestazioni più elevate in termini di pressione, ma anche una maggiore potenza assorbita e quindi un maggiore consumo di energia.